## Slide 1: ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ДЕТСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ СИСТЕМ (УСТРОЙСТВ)

## Slide 2
Chart: 
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г.
ДТП | 19930 | 19994 | 15170 | 15849 | 15854
погибло | 628 | 562 | 502 | 554 | 547
ранено | 21718 | 21887 | 16675 | 17289 | 17346
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АВАРИЙНОСТИ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ (в возрасте до 16 лет)

## Slide 3: В 2021-2022 гг. каждое седьмое ДТП произошло с участием детей в возрасте до 18 лет Дети-пассажиры в возрасте до 11 лет (включительно) стали участниками в среднем более 5,1 тысячи ДТП (более 5,8 тысячи детей ранены и более 200 детей погибли). Практически в каждом пятом ДТП водители нарушили правила перевозки детей

## Slide 4: ДЕТСКОЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО СПОСОБСТВУЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА В АВТОМОБИЛЕ
При резком торможении (ударе) при скорости автомобиля 50 км/ч, вес пассажира возрастает более чем в 30 раз, поэтому перевозка ребенка на коленях считается самой опасной: если вес ребенка 10 кг, то в момент удара он будет весить уже более 300 кг, и удержать
его, чтобы уберечь от резкого удара о переднее сиденье или о лобовое стекло, практически невозможно
Правильно установленное детское удерживающее устройство в случае столкновения или резкого торможения транспортного средства способно уменьшить вероятность ранения ребенка, находящегося в нем, посредством ограничения подвижности его тела

## Slide 5: ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЕТСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ СИСТЕМ (УСТРОЙСТВ) (П. 22.9 ПДД РФ)
в возрасте младше 7 лет
с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка
в возрасте от 7 до 11 лет (включительно)
с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка
ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться

## Slide 6: ГРУППЫ ДЕТСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ (в соответствии с весом и возрастом детей*)
группа 0 – для детей массой менее 10 кг (от рождения до 6 месяцев)
группа 0+ – для детей массой менее 13 кг (от рождения до 1 года)
группа I – для детей массой 9-18 кг (от 9 месяцев до 4 лет)
группа II – для детей массой 15-25 кг (от 3 до 7 лет)
группа III – для детей массой 22-36 кг (от 6 до 12 лет)
* Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения удерживающих устройств для детей, находящихся в механических транспортных средствах («детские удерживающие системы»)
(Правила ЕЭК ООН № 44)

## Slide 7: ПРИ ВЫБОРЕ ДЕТСКОГО УДЕРЖИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
1. Уточните вес, рост и возраст ребенка
2. Проверьте наличие сертификата соответствия ДУУ Правилам ЕЭК ООН № 44
3. Сверьте данные сертификата с этикеткой ДУУ на официальном сайте Росаккредитации pub.fsa.gov.ru/rss/certificate
4. Ознакомьтесь с инструкцией, убедитесь, что ДУУ подходит для креплений, имеющихся в автомобиле
5. Уточните качество креплений и застежек ДУУ (должны быть изготовлены из металла, а их пластиковые элементы не должны иметь резкого запаха)

## Slide 8: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
ДЕТСКАЯ ЛЮЛЬКА – ВЕСОВАЯ ГРУППА 0
Предназначена для детей от рождения до 6 месяцев массой менее 10 кг
Размещается на заднем сиденье автомобиля
Крепится с помощью штатных ремней безопасности или удерживающего устройства для детской люльки
Ребенок размещается в лежачем положении и пристегивается ремнями люльки

## Slide 9: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА
СЪЕМНОЕ ДЕТСКОЕ КРЕСЛО – ВЕСОВАЯ ГРУППА 0+
Предназначено для детей от рождения до 1 года массой до 13 кг
Размещается как на заднем, так и на переднем сиденье автомобиля
Крепится штатными ремнями безопасности или системой ISOFIX
Ребенок размещается лицом назад в полулежачем положении в съемном детском кресле и пристегивается ремнями ДУУ
Требуется отключить подушку безопасности автомобиля при перевозке ребенка в ДУУ на переднем сиденье

## Slide 10: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ ОТ 9 МЕСЯЦЕВ ДО 4 ЛЕТ
ДЕТСКОЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО –
ВЕСОВАЯ ГРУППА I
Предназначено для детей от 9 месяцев до 4 лет массой от 9 до 18 кг
Размещается на переднем или заднем сиденье, как против, так и по ходу движения автомобиля
Крепится штатными ремнями безопасности или системой ISOFIX
Ребенок размещается в положении сидя и пристегивается ремнями ДУУ, которые должны проходить через плечи и бедра

## Slide 11: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ
ДЕТСКОЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО – ВЕСОВАЯ ГРУППА II
Предназначено для детей от 3 до 7 лет массой от 15 до 25 кг
Размещается по направлению движения на переднем или заднем сиденье автомобиля
Крепится штатными ремнями безопасности или системой ISOFIX
Ребенок размещается в положении сидя и пристегивается штатным ремнем безопасности автомобиля
Лямки штатного ремня безопасности располагаются как у взрослого человека – на груди и животе ребёнка, не затрагивая шею

## Slide 12: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 11 ЛЕТ (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
ДЕТСКОЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО – ВЕСОВАЯ ГРУППА III
Предназначено для детей от 6 до 12 лет массой от 22 до 36 кг
Размещается по направлению движения автомобиля
Крепится штатным ремнем безопасности автомобиля
На переднем сиденье автомобиля ребенок должен размещаться только с использованием ДУУ соответствующего его весу и росту

## Slide 13: МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ РЕБЕНКА В АВТОМОБИЛЕ

## Slide 14: ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ФИКСАЦИИ ДУУ В АВТОМОБИЛЕ
КРЕПЛЕНИЕ ШТАТНЫМИ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ
2. КРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ISOFIX
3. КРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ LATCH
1
2
3

## Slide 15: КРЕПЛЕНИЕ ШТАТНЫМИ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ:
ДВА СПОСОБА ФИКСАЦИИ:
1) фиксация штатными ремнями безопасности самого ДУУ (его корпуса) к сиденью автомобиля, а ребенок фиксируется в ДУУ при помощи трех или пятиточечных ремней безопасности ДУУ (применяется для кресел групп 0, 0+, I)
2) фиксация ребенка штатным ремнем безопасности вместе с ДУУ (применяется для кресел групп II, III)
НЕДОСТАТКИ :
сложность крепления ДУУ
недостаточность штатного ремня безопасности для ДУУ со столиком
ДУУ могут сдвинуться с места установки и травмировать ребенка при столкновении или резком торможении на высокой скорости

## Slide 16: СИСТЕМА ФИКСАЦИИ ISOFIX
НЕДОСТАТКИ:
Подходит только для групп ДУУ (0, 0+ и I)
для транспортировки детей весом более 18 кг необходимо применять другие способы крепления ДУУ либо самостоятельно, либо в дополнение к ISOFIX
ФИКСАЦИЯ это две салазки (полозья с замками) в основании ДУУ, которые с помощью специальных прутков защелкиваются автоматически вокруг скоб в автомобиле, расположенных между спинкой и подушкой заднего сиденья в местах штатного размещения пассажиров

## Slide 17: СИСТЕМЫ ФИКСАЦИИ LATCH И SureLATCH
ФИКСАЦИЯ
крепление LATCH это карабины, прикрепленные ремнями к корпусу ДУУ, которые пристегиваются к петлям в автомобиле, расположенным по стандарту ISOFIX
крепление SureLATCH имеет карабины со встроенными натяжителями, которые быстро и просто фиксируются
ДУУ, оборудованные системой крепления LATCH или SureLATCH, можно крепить к скобам системы ISOFIX

## Slide 18: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ЯКОРНОГО ТИПА (ЯКОРНЫЙ РЕМЕНЬ)
располагается сзади ДУУ и оснащен карабином, который цепляется на скобу, расположенную в багажнике или на спинке заднего сиденья
может использоваться как по отдельности, так и в комплексе с другими системами фиксации
защищает ребенка от внезапного и резкого «кивка» во время столкновения либо внезапного торможения, тем самым предупреждая повреждения позвоночника

## Slide 19: ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ УПОР (УПОРНАЯ НОГА)
необходим для более жесткой фиксации положения ДУУ
смонтирован на платформе детского сиденья
используется совместно с креплением ISOFIX

## Slide 20: ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ «корректоры» («адаптеры») штатного ремня безопасности «бескаркасные детские удерживающие устройства»

## Slide 21: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ (часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ)
Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, влечет наложение административного штрафа:
на водителя в размере – 3 тысяч рублей
на должностных лиц – 25 тысяч рублей
на юридических лиц – 100 тысяч рублей

## Slide 22: БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ ДЕТЕЙ В ПОЕЗДКЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИОРИТЕТОМ